## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험 02 분반
조교
최진우
jwchoi9965@pusan.ac.kr
3주차 GPIO 제어

## Slide 2
4주차 예비 발표
9월 21일 (4주차) | 9월 28일 (5주차)
9조 | 3조
예비 발표 자료 제출
  발표 자료 수요일 13:00 까지 조교 메일로 PDF 및 영상 제출 (늦으면 감점)
Scatter file은 무엇인지?
Scatter file이 필요한 이유?
Scatter file 코드 분석
버튼의 Pull up, Pull down, floating 방식의 차이
인터럽트 / 폴링 방식의 차이
릴레이 모듈

## Slide 3
실험 주의사항
실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
장비사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
동작 중 케이블 절대 뽑지말것
보드는 전원으로 USBPort나 어댑터(5V,1A)를 사용할것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타버림 -> 감점)
디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

## Slide 4
실험 목적
실험 목적
임베디드 시스템 설계의 기본 원리 습득
디버깅 툴 사용방법 습득 및 레지스터 제어를 통한 임베디드 펌웨어 개발
세부 목표
개발 환경 구축
IAR Embedded Workbench에서 프로젝트 생성 및 설정
Datasheet 및 Reference Manual을 참고하여 해당 레지스터 및 주소에 대한 설정 이해
GPIO(general-purpose input/output)를 사용하여 LED제어

## Slide 5
실험 미션
실험 검사
미션을 구현한 조는 조교의 간단한 퀴즈 및 검사
오늘 검사 받을 수 있는 조는 오늘 받고 못 받는 조는 따로 미션 수행 후 다음 주 강의 시간에 검사
정확한 장비 설정 유무 확인
레지스터 및 주소 설정 이해 확인
LED제어 원리 이해 및 동작 확인
이번 주 실험 결과 보고서
이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
결과보고서의 형식은 자유, 표지 제외 3장 이상, 실험 목표/과정/결과 등이 잘 드러나게 작성 (보고서에 전체 코드를 그대로 붙여 넣으면 감점)
PDF 형식으로, 코드(main.c)와 함께 수요일 13:00 까지 PLATO 제출

## Slide 6
실험 내용

## Slide 7
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 통하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
데이터시트: stm32_Datasheet.pdf
레퍼런스 매뉴얼: stm32_ReferenceManual.pdf
STM32 보드 회로도: STM32F107VCT6_schematic.pdf

## Slide 8
Datasheet & reference
모든 외부 장치는 Port, Pin 을 통해 MCU와 연결
원하는 Port/Pin에 clock을 부여, 포트 설정을 한 뒤 입출력 가능

## Slide 9
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 통하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
데이터시트에 각 레지스터에 대한 메모리맵핑 주소가 나와있음
APB(Advanced Peripheral Bus)2에 각 GPIO포트가 할당되어 있는 것을 확인할 수 있음
각 할당된 주소에 offset을 더하면 해당 레지스터 주소가 됨

## Slide 10
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
레퍼런스 문서에
각 레지스터 설정값과 설명들이 나와있음

## Slide 11
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
포트의 핀 설정시 주의사항
레지스터의 사용하려는 부분을 0으로 초기화 후 사용
0011(output push-pull 50MHz) = 0x3
|= 0x30000000 (X)
Reset value |= 0x3;
0100(2) -> 0111(2)(X) (output Open-drain 50MHz)

## Slide 12
Datasheet & reference
레퍼런스 문서에
각 레지스터설명과, 원하는 설정을 위한 bit Setting 값이 나와있음.
두 문서를 참고하여 레지스터를 제어하여 펌웨어를 보드에 올리면 동작
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상

## Slide 13
Schematic
미션
홀수 조
- DWON -> LED1, LED2 off
- LEFT -> LED3, LED4 off
- RIGHT -> LED3, LED4 on
- UP -> LED1, LED2 on
짝수 조
- DWON -> LED1, LED2 on
- LEFT -> LED3, LED4 off
- RIGHT -> LED1, LED2 off
- UP -> LED3, LED4 on

## Slide 14
Tip
Bitwise Operation
AND 연산 : &
  0b0011 & 0b0101 == 0b0001
  X & 0 == 0
  X & 1 == X
OR 연산 : |
  0b0011 | 0b0101 == 0b0111
  X | 0 == X
  X | 1 == 1
XOR 연산 : ^
  0b0011 ^ 0b0101 == 0b0110
  X ^ 0 == X
  X ^ 1 == ~X
Not 연산 : ~
  ~0b01 == 0b10
  ~0 = 1
  ~1 = 0
Shift 연산 : <<, >>
  0b01011 << 1 == 0b10110
  0b01011 >> 1 == 0b00101

## Slide 15
Tip
Volatile Keyword
volatile 선언된 변수는 컴파일러가 최적화를 수행하지 않음.
(접근 시 항상 메모리 참조)
VS.
*0x8C0F = 0x8005만 수행하면 만족 vs 5개의 instruction 모두 수행

## Slide 16
힌트
원하는 포트와 핀(GPIO)을 제어하기 위해 해야할 일들
RCC (reset and clock control)를 사용하여 사용하고자 하는 GPIO에 clock을 인가 (peripheral clock enable)
사용하려는 GPIO Port, Pin의 input/output 설정 (Port Configuration)
GPIO의 Input (Port input data), output (Port output data) <- Port bit set/reset으로 제어)를 통하여 센서 및 액츄에이터를 제어하고 오실로스코프로 확인한다.
예시) GPIO PE5 reset
GPIO Port E의 BSRR 레지스터 주소 계산:
(Port E base) + (GPIOx_BSRR address offset) => 0x40011800 + 0x10 = 0x40011810
해당 bit에 대입: *((volatile unsigned int *)0x40011810) |= 0x00200000;
레지스터에 들어있는 값을 읽거나 레지스터에 씀으로써 보드 제어하는 방법

## Slide 17
힌트
* 라이브러리 함수를 이용하지 말고 레지스터 어드레스를 직접 접근하여 제어/조작해야 합니다. *
각 레지스터의 필드값은 초기화 후 원하는 값을 대입해야 합니다. 기존 reset value가 이미 들어있기 때문에 그냥 |=로 대입하면 다른 값이 됩니다.
예) GPIO 포트 B 0번핀 input with pull-up / pull-down 설정 (GPIOB_CRL 레지스터 이용)
*((volatile unsigned int *)0x40010C00) &= ~0x0000000F; // 0번핀 관련 필드만 0값으로 초기화
*((volatile unsigned int *)0x40010C00) |= 0x00000008; // 0번핀 input with pull-up/pull-down 모드 설정
RCC_APB2ENR 레지스터에 넣고 싶다 하면 ReferenceManual.pdf 를 키고 ctrl+f 눌려서 RCC_APB2ENR 을 검색해보세요. 레지스터의 각 bit 들이 뭐를 의미하는지 다 나와있습니다. 포트 A에 clock을 주고 싶다 하면 RCC_APB2ENR 레지스터의 Bit2 IOPAEN에 1을 넣어야 되므로 0b100, 즉, 0x4 값을 레지스터에 넣으면 되겠죠

## Slide 18
오실로스코프
디지털핀
(high,low)
Usb 포트
(화면캡처)
Time scale
Offset
런&스탑 트리거
Trigger 설정
측정 설정
화면캡처
디지털ON/OFF
설정조절
노브
아날로그(vol)
설정선택
소프트키

## Slide 19
멀티미터